## Slide 1
OIS 3축 offpixel 계산 python 사용법
/ 센서시프트플랫폼TDR

## Slide 2
1/4
Python 버전 : 3.8.7
OIS 3축 offpixel 계산 python 파일 구성
world_coordinate.csv,input_data.xml 파일 수정 - > OIS3axisOffpixel.exe 실행 -> result 폴더 확인 -> result_xxxxxx.csv 확인
Python 설치 없이 OIS3axisOffpixel.exe 실행 가능
Offpixel 결과 생성 폴더 : 폴더가 없으면 새로 생성됨
.exe를 실행하기 위한 설정 파라 미터
OIS3axisOffpixel.exe 실행하면 offpixel 계산 함
원하는 patch의 위치를 입력하여 csv로 저장
프로그램 개요

## Slide 3
world_coordinate.csv
이미지 중심과 차트의 중심 축이 동일 선상으로 가정하며, X,Y축 원점은 차트 중심(=이미지 중심)
이미지grab 하였을 때 보이는 차트 이미지를 아래와 같은 축 방향으로 정의(X,Y)
이미지 상 patch의 물리적인 위치(unit : mm) 및 방향 입력
ex) 이미지grab 후 차트 이미지
+X
+Y
ex) patch 실제 거리 65mm
Index: 0
Index: 1
Index: 2
Index: 3
Index: 4
Index : 0부터 순서대로 원하는 차트 patch의 순번을 입력
X : 차트 중심에서 X 방향 위치 및 방향
Y : 차트 중심에서 Y 방향 위치 및 방향
2/4
+Roll
(차트 안으로 들어가는
방향)

## Slide 4
input_data.xml
Input_data.xml : OIS3axisOffpixel.exe 실행 시 필요한 설정 파라미터
픽셀 (이미지 X축) 하나의 물리적 크기(mm)
픽셀 (이미지 Y축) 하나의 물리적 크기(mm)
oc x(pixel수)
oc y (pixel수)
차트와 카메라 까지 거리(mm)
이미지 기준 XY축 가진 각도 (degree)
이미지 기준 Roll축 가진 각도(degree)
이미지 기준 XY축 가진 방향 (degree)
월드 좌표 엑셀 파일
+X
+Y
-45º (XY축 방향)
XY축
+Roll
(차트 안으로
들어가는
방향)
-1º(XY축 각도)
+0.5º
왼쪽은 Sensorshift의 XY1도, Roll 0.5도 가진에서의 input_data.xml 및 이미지 상 가진 축 및 각도 표기
XY축 방향, XY 축 각도 및 Roll 축 각도의 정의는 왼쪽 그림과 같음
이미지 grab하여 가진 시 이미지가 실제로 떨리는 방향을 확인하여 입력
(이미지 기준 XY축 가진 방향, XY 축 가진 각도 및 Roll 축 가진 각도 )
실제 가진기의 가진 축과 가진 각으로 알고리즘 개발 가능하나, 소켓 장착 방향,
이미지 센서 출력 방향 등 고려해야할 사항들이 늘어나 복잡하므로, 이를 단순화 하기 위
실제 이미지가 떨리는 방향 고려하여 적용하도록 함
3/4

## Slide 5
result 폴더
result 폴더 : world_coordinate.csv 에서 설정한 index에 맞추어 이미지 X,Y방향의 pixel 떨림량csv로 저장 됨
4/4